## Slide 1
全国大学生信息安全竞赛 · 作品赛 · 应用安全（内容安全）
2026.10
SHIELDEAR
声盾
接起电话的那一刻，普通人也需要一个验真声音的办法。
面向 AI 语音克隆诈骗的实时鉴伪平台 —— 边通话、边检测、边存证
CONTENTS
01 问题与背景 · 02 技术方案 · 03 实测结果 · 04 演示与对比 · 05 前景与路线
现场合成 · 现场检出 · 现场存证
20 / 20
宽带盲测 · TTS合成检出满分
0.015
RTF峰值
纯CPU实时因子
≤
1
s
端到端判决时延
210
条判决
扩展测试集 · 105 文件 × 双信道
参赛团队：你们说的对 · 团队成员：谭畅 等 2 人
大连理工大学
Notes: 各位评委老师好！我们是大连理工大学「你们说的对」团队，我是本场答辩代表。我们的作品叫声盾，一句话定位：在接起电话的那一刻，给普通人一个验真声音的办法——边通话、边检测、边存证。待会儿的演示环节，欢迎各位评委任意给一段文本，我们当场合成、当场检出。它是怎么做到的？请看下一页。

## Slide 2
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
一通熟悉的声音，可能是 AI 的表演
THE PROBLEM
「妈，是我啊，手机摔坏了，这是同学的号。
急需八千块周转，先别告诉我爸……」
声音、语气、口头禅都对——这通电话里唯一的假货，是声音本身。我们防备陌生人，却对熟悉的声音天然卸下防备。
而攻击成本正在坍塌：几秒公开音频即可复刻声纹，商业克隆服务按分钟计价；同步换脸尚需视频破绽可挑，纯语音伪装在电话里没有任何肉眼可查的痕印——验真这件事，耳朵靠不住，只能交给物理量。
此为诈骗话术示例；声盾现场合成挑战即用此类文本演示鉴伪，三类高发话术均已预置。
2 亿港元
2024 香港深伪视频会议诈骗案，职员被 AI 仿冒高管骗走转账
分钟级
克隆一个声音所需采样时长，开源工具与商业服务均已消费级化
0 个
通话进行中，普通人可用的验真手段——这就是我们要补上的位置
三类高发话术 · 平台已预置
冒充亲友急周转 · 冒充公检法施压 · 冒充领导交办——现场合成挑战即取这三类文本当场验证
《反电信网络诈骗法》2022.12 施行 · 《互联网信息服务深度合成管理规定》2023.01 施行——治理框架已就位，用户侧工具仍缺位
反诈的最后一公里，就在接听的那几秒。
Notes: 我们从一通电话说起。「妈，是我啊，手机摔坏了，急需八千块周转」——声音、语气、口头禅都对，这通电话里唯一的假货，就是声音本身。威胁不是未来时：2024年香港深伪视频会议诈骗，职员被AI仿冒的高管骗走2亿港元；今天克隆一个声音只要分钟级采样，几秒公开音频就能复刻声纹，商业服务已经消费级化；而纯语音伪装在电话里没有任何肉眼可查的痕印。可在通话进行中，普通人可用的验真手段是0个——这就是我们要补的位置。三类高发话术——冒充亲友、公检法、领导——平台现场合成挑战都已预置。政策框架已经就位，用户侧工具仍然缺位。反诈的最后一公里，就卡在接听的那几秒。

## Slide 3
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
定位与命题
POSITIONING
这一通电话里的声音，
到底是不是 AI 合成的？
声盾只回答这一个问题——不做通用鉴伪，不做换脸检测，不做训练隐私；一个判断题，才敢把准确率、时延、证据链三件事同时交给用户。
选题以大连理工大学 2022–2024 年九件全国获奖作品（含国家一等奖 2 件）的获奖规律校准，评委三秒能懂。
差异化三件套：实时流式 · 轻量可解释 · 反诈存证闭环——分别对应「来得及、讲得清、用得上」三个验收维度。
命题拆解
通话音频流（16kHz 单声道） → 逐窗判决（2s 窗 · 1s 步进） → 整段结论 + 置信度 → 证据链固定入库——每一环都在下一页展开
一件小事做穿
题目即卖点，通话级实时鉴伪一条主线贯穿检测、告警、存证——不把战线拉宽，把一口井打穿。
指标可算
用公开数据集与实测口径说话，不靠演示效果自证；每个数字都能复现。
风口之上
反诈法与深度合成治理双支点，属应用安全·内容安全正题。
三两人闭环
轻量架构让小团队也能交付可运行的完整作品。
单点深挖不是保守，是把一件对的事做到能被检验的深度——检测得快、讲得明白、证据落得住，三样缺一不可。
Notes: 先把命题念出来：这一通电话里的声音，到底是不是AI合成的？声盾只回答这一个问题——不做通用鉴伪、不做换脸检测、也不做训练隐私；正因为是一个判断题，才敢把准确率、时延、证据链三件事同时交给用户。命题拆解是一条流水线：通话音频流、逐窗判决、整段结论加置信度、证据链固定入库。选题上，我们用大连理工大学2022到2024年九件全国获奖作品、含两件国家一等奖的获奖规律校准过，评委三秒就能懂。下面四条取向各一句：一件小事做穿，题目即卖点；指标可算，每个数字都能复现；风口之上，反诈法与深度合成治理双支点；三两人闭环，小团队也能交付完整作品。收一句：单点深挖不是保守，是把一件对的事做到能被检验的深度。

## Slide 4
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
总体架构
ARCHITECTURE
一份引擎，跑在两端——谁也糊弄不了谁
浏览器先判一遍、服务端再核一遍，跑的是同一份 TypeScript 引擎：录音文件与实时通话的结论完全一致，客户端结果可被独立复核。检测不快不行、存证不严不行——这两个要求决定了下面五层；而每一层都有对应的服务端接口与数据落盘位置，不是纸面架构。
L1 采集 —— 麦克风实时流（AudioWorklet 16kHz）· 文件导入 · TTS现场合成，统一为单声道标准输入
L2
检测引擎
纯 TypeScript 零依赖，八维特征 + 2s 窗 / 1s 步进 / 50% 重叠滑窗
DSP 基座：FFT 512 点 · Hann 窗 · 自相关基音（抛物线精化）· 抗混叠重采样
「全片最厚的一层——左右两端跑同一份代码」
L3 判决融合 —— 中值滤波 + 指数平滑 + 能量加权整段判决，静音窗显式排除；检出阈值 0.72 · 可疑 0.50，四级风险分级 0.35 / 0.55 / 0.75
L4 业务 —— SHA-256 证据固定 · 案件编号 SS-日期-序号 · WAV 证据下载 · 八章可打印核验报告
L5 展示 —— 单页应用零跳转，答辩演示全程不切屏
为什么敢说能落地
普通 CPU
无需 GPU，浏览器与服务端皆可跑
Next.js + TS
一套语言栈贯穿前后端与引擎
SQLite
案件与证据链本地落盘，可审计
双端复核
检测结束自动 POST 服务端复核，两遍一致才入库
Next.js 16 · TypeScript · Prisma/SQLite · Web Audio API
/api/analyze · /api/tts-challenge · /api/cases · /api/evidence/[caseNo]
同构引擎的价值：检测结论不因端而异——这是证据链成立的技术前提。
Notes: 架构五层，从下往上过一遍：L1采集，把麦克风实时流、文件导入和现场合成统一成16kHz单声道标准输入；L2是全片最厚的检测引擎，纯TypeScript零依赖，八维特征加2秒窗、1秒步进的滑窗，DSP基座是FFT加Hann窗加自相关基音；L3用中值滤波、指数平滑、能量加权融合出整段判决，检出阈值0.72，四级风险分级的线在0.35、0.55、0.75；L4做SHA-256证据固定、SS-日期-序号案件编号、WAV证据下载和八章核验报告；L5单页展示零跳转。重点是同构引擎：浏览器和服务端跑同一份代码，检测结束还会自动POST服务端复核、两遍一致才入库——这是证据链成立的前提。为什么敢说能落地？纯CPU、一套语言栈、SQLite本地落盘可审计，四个接口都在。

## Slide 5
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
检测引擎
DETECTION ENGINE
八个特征，每一个都能回答为什么
每一维都锚定人怎么发声、声码器怎么生成的物理差异——判决依据逐特征可追溯，第三方可复算，不依赖黑盒打分；八维特征经统一管线汇成整段判决，每一步都有显式公式。
自研 · 分离度最高的一维
高频周期性
掩蔽谱 IFFT 取高频段信号，在基音周期处做自相关——声码器把谐波结构延展到 4–8kHz，而自然人声的高频几乎只有气息噪声，这道生理天花板合成器很难伪装。
基音轨迹由自相关 + 抛物线精化求得，避免倍频/半频误判拉偏周期峰值
1.28
类间分离度
0.289
拟合权重·显著贡献
高频能量占比
>3.25kHz
梅尔谱声码器的高频能量分布系统性偏移
谐波规整度
全带
自然嗓音的谐波纯度随生理动态起伏，合成语音异常规整
基音微扰
基音
自然声带的生理性抖动对声码器的周期稳定度
过零率波动度
全带
辅音元音交替的自然波动 vs 合成稳定性
嗓音动力波动
全带
重音与气息的动力变化对合成的均匀性
谱通量波动度
全带
神经声码器帧边界的微观不连续指纹
高频谱平坦度
4–8kHz
已证伪·诚实保留
直觉上有效，实测被数据证伪（见下一页）
全部先验按信道分别拟合：宽带与 300–3400Hz 窄带各自一套参数。
判决融合
zi = (xi − μi) / σi → P = σ(Σ wi·zi) → 中值滤波 + EMA + 能量加权 → 整段判决
μ、σ 取自然类先验（分宽带/窄带两套）；w 为下一页逻辑回归拟合权重；静音窗在加权前排除
同一特征集宽带 8 维 / 窄带 5 维随信道自适应——可解释不是口号：每个判决都能拆到物理层。
Notes: 这一页先亮立场：不追黑盒精度，追可审计——这是反诈取证的刚性要求。主角是自研的高频周期性：掩蔽谱IFFT取高频段信号，在基音周期处做自相关；声码器把谐波延展到4到8kHz，自然人声那里几乎只有气息噪声，这道生理天花板很难伪装，类间分离度1.28、拟合权重0.289。其余七维都在刻画同一件事：自然发声的生理抖动，对上声码器的机器稳定——谐波规整度、基音微扰、谱通量波动都是这个逻辑。判决融合是一条显式公式链：z标准化、加权逻辑回归、中值滤波加EMA加能量加权，静音窗提前排除；宽带八维、窄带五维随信道自适应。被数据证伪的高频谱平坦度，也诚实保留在列表里。可解释的含义是：每个判决都能拆到物理层。

## Slide 6
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
数据驱动校准
CALIBRATION
权重不是拍的，是拟合出来的——还被数据推翻过一次
STEP 1
构造样本
自然类 5 种公开人声（含有声书）· TTS 7 音色 × 3 文本，均再造 300–3400Hz 窄带版
25 段 × 双信道 = 50 条
STEP 2
拟合自然先验
按信道取自然类各特征均值/标准差，z 分数即偏离自然语音的程度
宽带 / 窄带各一套 μ、σ
STEP 3
逻辑回归定权
类加权（自然 ×4）的 L2 正则，梯度下降 4000 轮
自然类误判代价 ↑，防「宁错杀」
STEP 4
两重验证
混淆矩阵 + 自然类留一法（LOO）稳定性检验
权重过零特征自动出局
样本全景
校准 50 条之上，再扩自然鲁棒变体（±6dB · 变速 1.05 · 20dB 加噪，20 段）与合成退化变体（加噪 · MP3 64kbps · 变速，60 段）——共 105 文件 × 双信道 = 210 条判决，见下一页
校准中最有意思的一件事：直觉被数据否决了
被证伪 · 高频谱平坦度
0.10
类间分离度
文献与直觉都说它有效，实测分不开自然与合成——拟合权重自动归零
对
被验证 · 高频周期性（自研）
1.28
类间分离度 → 权重 0.289
自研特征反而在数据上站住了——这就是先拟合后信任的理由。
校准全流程脚本化，样本扩展后可一键重拟合 · scripts/calibrate-engine.ts 与 fit-weights.ts 随作品提交。
Notes: 这一页讲权重从哪儿来，四步：构造样本——自然五种公开人声、TTS七音色×三文本，再造窄带版，共50条；按信道拟合自然先验——宽带窄带各一套均值方差；类加权逻辑回归定权——自然类加权四倍，防止把自然人声错杀；混淆矩阵加留一法双重验证，权重过零的特征自动出局。最有意思的是证伪这件事，我讲慢一点：高频谱平坦度，文献和直觉都说该有效，实测分离度只有 0.10，权重自动归零；自研的高频周期性反而拿到 1.28，在数据上站住了。所以我认一个理——先拟合、后信任。校准之后又扩了自然鲁棒变体和合成退化变体，共105文件×双信道210条判决，下一页见。校准脚本随作品提交，样本扩展后可一键重拟合。

## Slide 7
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
实测结果
EVALUATION
能检出的、检不出的，都摆出来
20/20
宽带合成检出 · 校准集 TTS n=20
4/5
自然语音放行 · 自然源 n=5
0.917
宽带 F1 · 扩展集 105 文件
0.003–0.015
RTF 实时因子 · 纯 CPU
9.15ms
单窗耗时 P99 · 160 窗微基准
≤1s
判决时延 · 窗口步进主导
图 1 · 逐文件整段合成置信度：自然 n=5（左）vs TTS 合成 n=20（右），宽带信道
窄带电话信道
16/20 检出——300–3400Hz 带宽直接抹掉高频信息，退化如实标注、不藏着
有声书边界
10/50 误判——录音棚级自然音的生产洁净度与轻量特征耦合，这正是启动深度引擎的直接动机，而非调参掩盖
分组准确率 · GROUP DETAIL
N1 自然·原始
n=10
0.80
N2 自然·鲁棒变体
n=40
0.80
T1 合成·校准集
n=40
0.90
T3 合成·退化变体
n=120
0.783
权威基准
——EER / t-DCF（ASVspoof 2019/2021 LA，深度引擎阶段既定指标）
本阶段实测
——校准集检出率 + RTF + 时延 + 分组准确率
业务端到端
——无头浏览器全流程通过
扩展测试集 105 文件 × 双信道 = 210 条判决 · 宽带 Acc 0.876 / P 0.935 / R 0.900 · RTF 分布 p50 0.0064 · p95 0.0082 · max 0.0118 · 详见《系统测试报告》
Notes: 六个指标先念：宽带合成检出 20/20，自然放行 4/5，扩展集 F1 0.917，纯 CPU 实时因子 0.003 到 0.015，单窗 P99 九点一亳秒，时延不超过 1 秒。分组明细也摆出来：自然原始 0.80、自然鲁棒变体 0.80、合成校准集 0.90、合成退化变体 0.783——最难的是退化变体。两条边界主动摆出来：窄带 16/20，是电话带宽直接抹掉高频信息，退化如实标注不藏着；有声书 10/50 误判，棚级自然音太干净与轻量特征耦合，这正是启动深度引擎的动机，不靠调参掩盖。指标分三层口径，不把计划中的 EER 包装成已有结果。RTF 分布 p50 0.0064、p95 0.0082，210 条判决测试报告可查。

## Slide 8
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
创新点
CONTRIBUTION
最想说的一个：把检测搬进通话里
从离线文件检测，到通话级实时流式
既有研究与同方向获奖作品做的都是事后检测一段文件；声盾的滑窗流式管线边通话、边判决、检出即告警——提前一分钟的告警，可能就直接拦下一笔转账。
快不是堆算力堆出来的：零依赖纯 TS 引擎在普通 CPU 上就留足余量，这决定了它能进手机、进浏览器、进电话渠道的风控链路，而不是停在实验室的 GPU 服务器上。
RTF < 0.015
纯 CPU · 普通终端可部署（实测 p50 0.0064）
2s 窗 / 1s 步进
逐窗置信度实时刷新 · 告警不等人
可解释引擎 + 数据校准
判决可展开为八维特征对自然先验的偏离；校准流程主动证伪无效特征，可随样本扩展重拟合
检测—告警—存证—报告闭环
四级风险分级、可疑片段时间轴、SHA-256 证据链、案件编号与可打印核验报告，结论无须二次加工即可进入举报协查
现场自证的双哈希锚定
合成挑战把 TTS 原始输出与分析副本分别哈希入库：这份音频确由平台现场生成、无法事后构造
演示永续的四级合成链
网关 TTS → Edge 神经合成 → espeak-ng 本地 → 预置回放逐级降级，限流也不中断演示，且界面如实标注回退模式
四个副点各服务主点：可解释让结论可信 · 闭环让结论可用 · 锚定让演示可验 · 四级链让演示永续。
Notes: 主创新先讲：既有研究和同方向获奖作品做的都是事后检测一段文件，声盾把检测搬进通话里——滑窗流式管线边通话、边判决、检出即告警，提前一分钟的告警可能直接拦下一笔转账。快不是堆算力堆出来的：零依赖纯TS引擎在普通CPU上就留足余量，实测 RTF 中位数 0.0064，能进手机、进浏览器、进电话风控链路。四个副点各一句：可解释引擎加数据校准，让结论可信；检测到报告的闭环，结论无须二次加工即可进入举报协查，让结论可用；双哈希锚定证明音频确由现场生成、无法事后构造，让演示可验；四级合成链逐级降级、限流也不中断、界面如实标注，让演示永续。

## Slide 9
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
演示动线
LIVE DEMO
待会儿的现场演示，就这三步
图 2 · 声盾单页工作台：实时鉴听 / 文件检测 / 合成挑战三种模式，全程零跳转
1
现场合成挑战
评委任意输入文本，服务端当场 TTS 合成诈骗话术语音；原始 WAV 与分析副本分别 SHA-256 入库，证明音频确系现场生成
2
实时鉴听
外放同时开启鉴听：波形滚动、逐窗置信度刷新，高置信片段红色告警 + 提示音；可随时叫停追问可疑片段时间戳
3
存证与报告
SHA-256 自动固定，生成案件编号 SS-日期-序号；案例库当场调出历史案件，导出含时间轴与逐窗明细的八章核验报告
容错设计
四级合成链逐级降级：网关 TTS → Edge 神经合成 → espeak-ng 本地 → 预置回放；限流时自动回退且界面如实标注「预置样本回放」徽标——演示永不中断，诚实的降级也是产品的一部分
不依赖任何预置素材——文本是评委给的，音频是现场生成的
欢迎各位亲手输入文本验证
Notes: 演示就三步：先现场合成——评委任意输入文本，服务端当场合成诈骗话术语音，原始WAV和分析副本分别SHA-256入库，证明音频确系现场生成；再实时鉴听——波形滚动、逐窗置信度刷新，高置信片段红色告警加提示音，可以随时叫停追问时间戳；最后存证报告——SHA-256固定、生成SS-日期-序号案件编号、案例库当场调出、导出八章核验报告。容错也交代一句：四级合成链逐级降级，限流时自动回放预置样本且界面如实标注——演示永不中断，诚实的降级也是产品的一部分。全程不依赖预置素材：文本评委给、音频现场生成、双哈希无法事后构造。欢迎各位亲手出题。

## Slide 10
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
与同方向获奖作品对比
POSITIONING
同一道题，我们选择先解决通话中的那几秒
谛听、白泽都是值得尊敬的作品——差异不在高下，在切入点：它们做事后的文件，声盾做进行中的通话；七个维度逐项对齐，长处与补位都摆在明面上。
对照维度 | 谛听 2023 · 国三 | 白泽 2022 · 国二 | 声盾（本作品）
检测对象 | 离线音频文件 | 深度伪造视频 | 实时通话语音流
技术核心 | RawGAT-ST + AASIST + SE-Res2Net 三网络集成 | 联邦学习训练范式 | 可解释轻量引擎 + 流式滑窗 + 双端复核
实时性 | 事后批处理，无实时约束 | 离线训练视角 | 边通话边判决 · RTF < 0.015 · 时延 ≤1s
可解释性 | 网络集成，判决难逐层拆解 | 面向隐私保护 | 八维特征逐窗可溯 · 判决可拆到物理层
业务形态 | 事后检测，无业务闭环 | 训练隐私保护视角 | 检测→告警→存证→报告闭环
指标口径 | EER 0.063%（ASVspoof 2019 LA） | 论文级指标 | RTF 实测 + 校准集检出率 + EER 路线
部署要求 | 服务器 GPU | 多方训练环境 | 普通 CPU，浏览器即可
深度引擎 AASIST / RawGAT-ST 已列入 12 周计划——站在这些作品的肩膀上，而非替代它们。
Notes: 先致敬：谛听、白泽都是值得尊敬的作品，差异不在高下、在切入点——它们做事后的文件，声盾做进行中的通话。对照表七个维度逐行念关键差异：对象上它们是离线文件和深伪视频，我们是实时通话语音流；核心上谛听是三个深度网络集成、白泽是联邦学习，我们是可解释轻量引擎加流式滑窗加双端复核；实时性上我们边通话边判决、RTF小于0.015；可解释上八维特征逐窗可溯、判决可拆到物理层；形态上我们把检测、告警、存证、报告做成闭环；口径上报 RTF 实测与校准集检出率，EER 留给深度引擎阶段；部署上普通 CPU、浏览器即可。我们不在更低 EER 上正面竞争，而在实时性、闭环、可解释上补位；十二周计划会把谛听验证过的 AASIST、RawGAT-ST 集成进来——站在肩膀上，而非替代。

## Slide 11
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
应用前景
OUTLOOK
先想清楚一位具体用户：家里的老人
「王阿姨接到儿子的电话，声音一模一样，开口就要钱。如果她的手机里装着声盾——接通后几秒，界面亮起黄色提示：存在可疑片段；她挂断前，证据已固定、编号已生成，报告可一键转发给子女或反诈专线。」
适老化不是缩小版：大字号、高对比、语音播报提示；子女可为父母预装，收到异常提醒。
机构侧 · 三个具体接入位
银行 / 支付机构——电话渠道大额转账的附加风控信号，高风险通话触发人工复核或延迟到账
反诈中心 / 派出所——核验报告的哈希证据链，作为群众举报材料的标准化载体
内容平台——流式形态嵌入语音弹幕、语音评论的实时审核
治理侧 · 三条对应关系
《反电信网络诈骗法》——全民反诈框架下的普惠工具落地
《深度合成管理规定》——内容治理的可审计检测实践
证据链设计——为涉诈电子材料规范化提供参考
推广路径 · 三步走
校园——反诈宣传周现场演示，学生先用手里的浏览器验起来
社区——适老预装 + 子女绑定提醒，覆盖最脆弱的人群
机构——以风控信号位嵌入电话渠道，从辅助信号做起
说清楚边界：声盾定位辅助验真，结论附带置信度与不确定性说明，不构成执法结论；演示音频均为平台现场合成或公有领域样本。
Notes: 公众侧我想用一位具体用户来讲：王阿姨接到儿子电话，声音一模一样、开口就要钱。若她手机里装着声盾，接通几秒界面就亮起黄色提示，挂断前证据已固定、编号已生成，报告可一键转发给子女或反诈专线。适老化不是缩小版：大字号、高对比、语音播报提示，子女可为父母预装。机构侧有三个接入位：银行电话渠道大额转账的附加风控信号、反诈中心举报材料的标准化载体、内容平台语音内容的实时审核；治理侧对应反诈法与深度合成管理规定；推广三步走：校园演示、社区适老预装、机构风控嵌入。最后主动念边界：声盾定位辅助验真，结论附带置信度与不确定性说明，不构成执法结论——这句我必须说，这是诚实。

## Slide 12
问题与背景
01
技术方案
02
实测结果
03
演示与对比
04
前景与路线
05
后续路线
ROADMAP
十二周，从轻量引擎走到深度集成
轻量可解释引擎是第一阶段的诚实交付；深度引擎不是推翻它，而是把有声书误判、窄带退化这两个已知边界补上。每一阶段都有可检验的交付物。
底座全部开源
AASIST、RawGAT-ST、Rawboost 均有官方复现流程，无需自造轮子
接口已预留
业务层只认「引擎接口」不认实现——ONNX 替换后检测、存证、报告零改动
两周一交付
每段以可检验交付物收口（基线 EER、消融表、RTF 实测），进度可验收
算力边界：全程以 CPU 推理为硬约束——ONNX 动态量化不达标则用知识蒸馏兜底，不上 GPU。
W01–02
W03–05
W06–07
W10
W11–12
AASIST 基线复现
按官方流程在 ASVspoof 2019 LA 训练评测，工程正确性的锚点
交付物：EER 同量级基线
双网络融合
RawGAT-ST 训练 + 软投票集成 + 消融实验
交付物：消融表
ONNX 轻量化
动态量化 CPU 推理，蒸馏兜底
交付物：RTF < 1 实测
跨信道评测
ASVspoof 2021 LA + 自建 8kHz 窄带子集 + Rawboost
交付物：8kHz 窄带子集
联调与答辩
演示排练、测试数据、报告与视频定稿
交付物：定稿材料
开源底座：clovaai/aasist · asvspoof-challenge（RawGAT-ST）· Rawboost · torchaudio · ONNX Runtime｜架构已预留 ONNX 替换接口，业务层零改动。
Notes: 先说态度：轻量可解释引擎是我们第一阶段的诚实交付，深度引擎不是推翻它，而是把有声书误判、窄带退化这两个已知边界补上。为什么十二周走得完？三个理由：底座全部开源，AASIST、RawGAT-ST、Rawboost 都有官方复现流程；接口已预留，业务层只认引擎接口不认实现，ONNX替换后检测、存证、报告零改动；每两周一个可检验交付物，进度可验收。算力边界也说死：全程以 CPU 推理为硬约束，量化不达标就用蒸馏兜底，不上 GPU。五段各一句：W01–02 按官方流程复现 AASIST 基线、交付 EER 同量级基线；W03–05 RawGAT-ST 训练加软投票集成，交付消融表；W06–07 ONNX 动态量化做 CPU 推理，交付 RTF 小于 1 的实测；W10 跨信道评测，自建 8kHz 窄带子集；W11–12 联调与答辩定稿。开源底座都是现成项目，架构已预留 ONNX 替换接口、业务层零改动。

## Slide 13
13
下一次接到熟人来电，希望几秒钟后，你能有一个可以相信的答案。
声盾 ShieldEar · 面向 AI 语音诈骗的实时鉴伪反诈平台
宽带检出 20/20 · RTF 0.003–0.015 · 判决时延 ≤1s · 210 条判决可复核
案例库 · 随时可查
SS-20261028-0003 · 现场合成 · 当场检出 · 双哈希入库——答辩中生成的每一件证据都可复核
01
现场演示就绪——评审可任意出题
02
证据链与案件库可当场复核
03
引擎与测试代码随作品提交
随作品提交 · DELIVERABLES
可运行平台 · 引擎源码与测试套件 · 校准数据 · 24 页技术报告 · 21 页测试报告（210 条判决全量可复核）
谢谢聆听，恳请各位评委批评指正
你们说的对 · 大连理工大学 · 2026.10 · github.com/43aquarius/ShieldEar
Notes: 最后十五秒收尾，我念一句收束语：下一次接到熟人来电，希望几秒钟后，你能有一个可以相信的答案。再提醒各位评委三件事：现场演示随时可以出题、证据链与案件库可以当场复核、引擎与测试代码随作品提交。全套材料也在仓库里：可运行平台、引擎源码与测试套件、校准数据、24页技术报告和21页测试报告，210条判决全量可复核。谢谢聆听，恳请各位评委批评指正——也诚挚邀请大家现在就出题，我们当场合成、当场检出。